Apšvietimo tvirtinimo sistema

Šviestuvai turi būti tvirtinami prie šviestuvų tvirtinimo lovelis sistemos, sudarytos iš:

- lovelio šviestuvų tvirtinimui L=6 m, B=50 mm, H=35 mm, skardos storis – ne mažesnis kaip 0,75 mm;

- troso Ø 2 mm, su fiksavimo mechanizmais arba srieginio strypo M8;

- troso/srieginio strypo tvirtinimo detalės prie profiliuotos stogo;

- lovelio tvirtinimo detalės prie troso/srieginio strypo.

Šviestuvų tvirtinimo lovelis turi būti tvirtinimas prie stogo/perdangos konstrukcijų ne rečiau kaip kas 2 m. Lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Šviestuvų tvirtinimo lovelių sistema turi atitikti EN IEC 61537:2002-09 standarto reikalavimus.

Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C2 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuotos skardos gaminiai cinkuoti pagal EN 10327 standartą (Z275 cinko danga).

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apšvietimo lovelis |
|  | Šviestuvų tvirtinimo lovelis L=6 m, B=50 mm, H=35 mm, cinkuotas EN 10327 su sujungimais | NIEDAX RL 35.050 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Troso tvirtinimo detalė prie profiliuoto stogo | NIEDAX DBT 40 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Troso tvirtinimo detalė prie šviestuvų tvirtinimo lovelio | NIEDAX REBA 50 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Trosas Ø 2 mm |  | m |  |  |
|  | M8 srieginis strypas |  | m |  |  |
|  | Kitos šviestuvų tvirtinimo lovelių sistemos komplektuojančios detalės |  | kompl. | 1 |  |