Kabelių instaliacijos plonasieniuose cinkuotuose vamzdžiuose sistema

Elektros įrenginiams skirti kabelių atvadai nuo pagrindinių kabelių klojimo konstrukcijų turi būti sumontuoti cinkuotuose vamzdžiuose, kurių diametras yra: 30 mm, 60 mm, o sienelės storis – 1,5 mm. Vamzdžių sujungimui bei vamzdžių lenkimo vietose turi būti naudojamos standartinės gamyklos gamintojos jungiamosios detalės bei vamzdžių kampai. Vamzdžių atvadai turi būti tinkamai pritvirtinti prie esamų konstrukcijų bei grindų. Kabelių įvadų į vamzdžius vietose, siekiant juos apsaugoti nuo pažeidimo instaliacijos metu, turi būti sumontuoti vamzdžių PVC antgaliai. Sumontuota vamzdžių  sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Naudojamos vamzdžių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuoti pagal EN ISO 1461 standartą. Pažeistos antikorozinės dangos vietos turi būti padengtos skystu cinku.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plonasieniai cinkuoti vamzdžiai kabelių instaliacijai |
|  | Cinkuotas vamzdis L=6 m, D=30 mm, t=1,5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais ir tvirtinimo detalėmis | NIEDAX MI 30/6 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Cinkuotas vamzdis L=6 m, D=60 mm, t=1,5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais ir tvirtinimo detalėmis | NIEDAX MI 60/6 F arba alternatyvus | m |  |  |