Modulinio apvalaus priešgaisrinio sandarinimo komplekto vienam kabeliui techninis aprašymas

Priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedami kabeliai turi būti užsandarintos panaudojant modulinę priešgaisrinę angų sandarinimo sistemą. Angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema. Priešgaisrinės sandarinimo sistemos turi būti išbandytos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus, o jų ugniai atsparumo charakteristikos nustatytos pagal standarto LST EN 13501-2 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal degumą. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventiliacijos įrangą“ reikalavimus.

Turi būti naudojamas apvalus modulinis priešgaisrinio sandarinimo komplektas vienam kabeliui,  jis turi būti atsparus vandens bei atmosferos poveikiui ir skirtas naudoti angų priešgaisriniam sandarinimui drėgnose aplinkose, sandarinimo modulis turi užtikrinti galimybę pritaikyti jį prie tam tikro kabelio skersmenų diapazono, tam tikslui pašalinant modulyje įklijuojamus tarpinių sluoksnius.

Modulinio kabelių angų sandarinimo komplekto aprašymas

Kabelio sandarinimo komplektas yra apvalus (1 pav.), pagamintas is EPDM gumos, susideda iš šių dalių:

- sandarinimo modulio guminis korpusas;

- nerūdijančio plieno flanšas (iš abiejų korpuso pusių);

- nerūdijančio plieno varžtas su veržle;

- gumos sluoksniai, kurie yra išplėšiami modulio adaptavimui pagal sandarinamo kabelio faktinį diametrą;

- šerdis, kuri užtikrina sandarinimo hermetiškumą, kai modulis naudojamas rezerviniam kabeliui, kurio įvadas planuojamas ateityje.

1 pav.

Sandarinimo modulių tvirtinimas

| Rėmo tipas | Ugniai atsparumo charakteristika | Pav. | Tvirtinimo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| Apvalus | Iki EI60 |  | Tvirtinamas tiksliai paruoštoje kiaurymėje užveržiant varžtus, kurie su flanšais suspaudžia sandarinimo modulio korpusą, taip jį deformuodami ir užtikrindami sandarinimo hermetiškumą (kiaurymė paruošiama išliejant betonavimo metu, tam panaudojant liejimo formas, arba išfrezuojama po betoninės sienos išliejimo). |

Kabelių sandarinimas ir sandarinimo sistemos montavimas

Rangovas atliekantis kabelių sandarinimą pagal detalius darbinio projekto brėžinius turi užtikrinti, kad parengta kabelių sandarinimo kiaurymė parengta tiksliai pagal išmatavimus, tinkamai adaptuotas sandarinimo modulis pagal sandarinimo kabelio skersmenį bei užtikrinti, kad sandarinimo modulis būtų teisingai įstatytas į kiaurymę bei tinkamai užveržtas užtikrinant sandarinimo hermetiškumą.

Darbinio projekto specifikacijos

Kabelių pratraukimui reikalingos kiaurymės, jų dydis, vieta (detalizuojant iš kurios sienos/pertvaros pusės montuojamas rėmas) nurodomi atskirame brėžinyje.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 3,6-11 mm R23 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 3,6-11 mm R25 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 3,6-12 mm R23 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 4-17 mm R31 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 4-23 mm R43 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 8-30 mm R50 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 26-48 mm R68 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 26-48 mm R75 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 48-70 mm R100 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 66-98 mm R125 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |